план

уроку виробничого навчання

Тема №7 : «Навчання безпечних прийомів і методів мурування за однорядною, багаторядною,трирядною системою перевязування швів»

Тема уроку № 16: «Мурування глухих стін т. 1,5ц за ОСП»

Мета уроку:

Навчальна: навчити учнів мурувати за ОСП

Розвиваюча: розвивати зацікавлення учнів до використання сучасних технологій і матеріалів при виконанні кам'яних робіт

Виховна: сприяти розвитку творчих здібностей, уваги, спостережливості, пізнавальної діяльності,прищепити почуття дбайливого ставлення до інструменту, пристосувань, матеріалів, інтересу до професії учнів.

Тип уроку: виконання простих комплексних робіт

Матеріально-технічне забезпечення уроку:

1.Наочні та технічні засоби навчання 2.Технологічні карти 3.Плакати, роздатковий матеріал

Інструменти та матеріали:

І. Цегла, шнур-причалка, цвяхи, відвіс, кутник, рівень, правило, молоток, розчин

2.Міжпредментні зв’язки: спец.технологія, матеріалознавство, охорона праці.

ХІД       УРОКУ

І. Організаційна частина (5 хв)

Перевірка присутніх по журналу

Перевірка зовнішнього вигляду учнів, спецодяг.

ІІ. Вступний інструктаж (40хв)

1.Повідомити тему і мету уроку

2.Перевірка знань учнів по вивченому матеріалу:

які правила виконання ОСП?

які переваги і недоліки ОСП?

які є елементи цегляного мурування?

які є прийоми укладання цегли?

3. Пояснення нового матеріалу. Конспект

Однорядна (ланцюгова) система перев'язування утворюється чергуванням тичкових і ложкових рядів Однорядна система перев'язування цегляного мурування: перший (нижній) ряд клацають тичками;

тичкові і ложкові ряди послідовно чергуються між собою;

поперечні вертикальні шви на лицьовій поверхні перев'язують на 0,25 або 1/4 цеглини;

поздовжні вертикальні шви (по ширині стіни) перев'язують на 0,5 або 1/2 цеглини;

тичкові ряди завершують обрізи стін і стовпів, ними викладають карнизи і поясочки, а також місця опирання плит перекриття і балконів.

Вci вертикальні шви нижнього ряду перекриваються цеглинами верхнього ряду. Ця система перев'язки застосовується при муруванні стін. Відрізняється простотою і міцністю, але вимагає значних витрат праці, порівняно з іншими системами. Для забезпечення такої перев'язки один з рядів починають не з цілої цегли, а тричвертки. Недоліками однорядної перев'язки є підвищена трудомісткість і необхідність мати велику кількість цілих цеглин. При однорядному (ланцюговому) перевязуванні прямих стін, у яких по товщині непарна кількість півцеглин, н-д півтори, першу зовнішню версту першого ряду укладають поперечиковими цеглинами, другу - ложковими. При кладці стін, в яких по товщині парна к-сть пів цеглин, н-д дві, перший ряд починають з укладання поперечиків по всій ширині стіни, у другому ряду верстові цеглини кладуть ложками, забутку - поперечиками. У стінах більшої товщини у верстових рядах у другому ряді над поперечиками кладуть ложки, а над ложками - поперечики. Забутку в усіх рядах виконують поперечиками. вертикальне обмеження (рівний обріз стіни по вертикальній площині) при кладці за ОСП дістають, укладаючи на початку стіни тречетвертки. При зведенні стіни в 1/2 цеглини на її початку ґавлять через один ряд половинки.

Для закладання вертикального обмеження стіни в 1 цеглу в ложковому ряду на початку стіни розташовують у повздовжньому напрямі дві тричетвертки, а у поперечиковому ряду, як правило, цілі цегли.

У вертикальному обмеження стіни в півтори цегли у поперечиковому ряду на початку стіни в кутах укладають тричетвертки в поперечному напрямку, в ложковому - три тричетвертки у повздовжньому напрямку стіни.

Організація робочого місця

Продуктивність праці робітника залежить і від правильної організації його робочого місця. Робочим місцем робітника називають ділянку, у межах якої вік працює і може доцільно розміщувати потрібні для роботи пристрої, інструменти і матеріали. Механізми, пристрої, інструменти і матеріали на робочому місці розміщують так, щоб під час роботи не доводилось робити зайвих рухів. Ручний інструмент, який беруть правою рукою, повинен лежати справа, а той, що беруть лівою рукою,— зліва.

На робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих матеріалів, які заважатимуть пересуванню робітника. Під час роботи слід користуватись лише справними інструментами та механізмами і якісними матеріалами.

Для виконання робіт на висоті потрібно встановити на робочому місці потрібні пристрої, а на них у зручних для роботи місцях — ящики для розчину

Велике значення в організації робіт має своєчасне підготування потрібних матеріалів. Під час виконання робіт обов'язково слід додержуватись усіх правил техніки безпеки і виробничої санітарії. Працювати на висоті можна лише на справних пристроях.

Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце, вимити і сховати в шафу інструменти, перевірити і вимкнути сірум, підведений до електроустаткування, і закрити пускові пристрої на замок.

4.Ознайомлення учнів з матеріалами, інструментами, які будуть застосовуватись на уроці.

5.Пояснення та показ практичних прийомів та способів роботи,

прийоми мурування глухих стін т. в 0,5ц;

прийоми мурування глухих стін т. в 1ц;

прийоми мурування глухих стін т. в 1,5ц

6.	Розгляд правил техніки безпеки.

До початку роботи необхідно отримати інструктаж про безпечні методи і прийоми виконання виробничого завдання

Передивитись робоче місце і перевірити правильність розташування матеріалів.

Перевіряємо ручний інструмент, робочі поверхні якого повинні бути рівними, без задирок, дерев’яні ручки добре насадження й розклинені. Всі інструменти і пристосування потрібно використовувати у відповідності за їх призначенням. Пошкоджені або деформовані інструменти використовувати не можна.

4.Перевіряємо правильність розміщення піддонів з цеглою, ящиків з розчином, звільнити проходи від сторонніх предметів.

5.Муляр повинен працювати в спецодязі, рукавицях та касках. Муляру заборонено:

Стояти на стіні, що мурується; Ходити по вимуруваній кладці;

Залишати на стіні інструмент, цеглу і ін.. матеріали на перерві або після закінчення роботи; Виконувати рубання цегли без окулярів.

Якщо виявлення значні несправності, то про них повідомляється майстра.

7.	Закріплення і перевірка засвоєного матеріалу:

якими цеглинами укладають перший ряд зовнішньої версти при ОСП при т. стіни 1,5ц? (поперечиковими, другу-ложковими)

як викладається мурування глухих стін в 0,5 ц?

як викладається мурування глухих стін в 1 ц?

як викладається мурування глухих стін в 1,5 ц?

які цеглини укладають при вертикальному обмеженні стін при ОСП? (три чвертки)

8.Пробне виконання учнями прийомів роботи.

9.Підведення підсумків вступного інструктажу, ознайомлення з критеріями оцінювання роботи.

-	організація робочого місця,

-уміння користуватись документами письмового інструктування,

уміння використовувати поопераційний контроль і самоконтроль,

якість виконання робіт,

уміння оперативно усувати недоліки у роботі, -виконання норм виробітку

10.	Завдання для виконання на уроці, розподіл учнів по робочих місцях.

ПІ. Поточний інструктаж.

Обхід робочих місць з метою:

Перевірка правильності організації робочих місць та додержання правил ТБ

Перевірка правильності виконання учнями трудових прийомів та технологічного процесу виконання робіт.

Перевірка відношення учнів до матеріалів, використання учнями робочого часу, Перевірка ходу виконання робіт га надання допомоги учням, Приймання та оцінка робіт.

IV.	Заключний

інструктаж
Аналіз і самооцінка робіт учнів

Аналіз помилок, їх принципи, шляхи усунення або попередження. Показ кращих і гірших робіт Оцінка виконаних робіт з коментарем

V.	Завдання додому:

Повторити технологічний процес виконання мурування глухих стін в 0,5; 1; 1,5 ц. за ОСП